RAPOLITH®

安全数据页(91/155/EEC)

最后更新时间:15/06/2004

- 产品及公司

| 产品名称 | : | RAPOLITH® |
| --- | --- | --- |
| 产品的使用 | : | 快速凝结砂浆 |
| 制造者/经销商 | : | POLYTECHNISCH BEDRIJF BVBA Industriepark-Zwijnaarde 6 9052 GENT-ZWIJNAARDE (Belgium) Tel: +32 9 221 11 16 Fax:+32 9 221 85 01 |

- 成份信息

| 化学特征 | : | 水泥、砂和添加剂的混合体 |
| --- | --- | --- |
| 描述 | : | 不含有对人体健康有害物质 |

- 危害描述

对人和环境有较大的危害:

-和干粉接触能刺激眼睛和湿皮肤。

-长时间接触将刺激皮肤。

-呼吸道吸入可能引起刺激。

- 急救措施：

| 总说明 | : | -- |
| --- | --- | --- |
| 吸入后 | : | 转移到空气新鲜处，就医诊治 |
| 和皮肤接触后 | : | 立即用大量的肥皂和水来清洗 |
| 和眼睛接触后 | : | 15分钟内立即用大量的水来清洗，如有持继的眼刺痛现象，就医诊治。 |
| 吞下后 | : | 用大量的水来清洗嘴（不要吞下） |

- 防火措施

| 总说明 | : | 产品不燃。对火源采用适当的灭火措施。 |
| --- | --- | --- |
| 合适的灭火剂 | : | -- |
| 出于安全考虑，不能采用的灭火剂 | : | -- |
| 产品燃烧后产生的有害物质和气体 | : |  |
| 燃烧后产生的有害物质 | : | -- |
| 用于防火的特殊防护设备 | : | -- |

- 泄露应急处理

| 总说明 | : | 见 8点 |
| --- | --- | --- |
| 环境保护 | : | 遵守地方条例。该产品具有强碱性。 |
| 清理方法 | : | 硬化5～6h小时后，该产品可作为建筑垃圾处理。 |

- 处理和贮藏

| 总说明 | : | 不需要特殊的保护措施。避免起尘。 |
| --- | --- | --- |
| 处理 | : | 除了防爆措施，不需要特殊的防护措施。 |
| 贮藏 | : | 保持干燥 |

- 个人防护措施

| 总的防护和卫生措施 | : | 不要饮用和食用 |
| --- | --- | --- |
| 呼吸防护 | : | 采用呼吸器进行防尘 |
| 手的防护 | : | 建议采用手套进行防护 |
| 眼睛防护 | : | 采用护目镜给予完全的防护 |
| 皮肤防护 | : | 建议进行防护 |

- 物理和化学特性

| 表观 | : | 形态: 粉末 颜色: 灰色 气味: 无味 |
| --- | --- | --- |
| 安全参数 | : |  |
| 物理状态的改变 | : | -- |
| 溶点 | : | 忽略 |
| 沸点 | : | -- |
| 闪点 | : | 不燃 |
| 可燃性 | : | -- |
| 着火点 | : | -- |
| 自燃 | : | -- |
| 氧化性 | : | -- |
| 爆炸性 | : | -- |
| 爆炸极限 | : | -- |
| 蒸汽压力 | : | -- |
| 密度 | : | 2.8～3.2g/cm3 |
| 水溶性 | : | -- |
| pH值 | : | 在20℃时，约12±1 (500g/l H2O) |
| 辛醇和水的分离系数 | : | -- |
| 粘度 | : | -- |
| 更多的信息 | : | -- |
| 热分解 | : | -- |

- 稳定性与反应特性

| 总说明 | : | 如果按正常的方式进行存储和使用，不会发生有害的反应。 |
| --- | --- | --- |
| 需避免的环境 | : | 潮湿 |
| 需避免的材料 | : | -- |
| 有害分解产物 | : | 未发现 |

- 毒性资料

| 总说明 | : | 粉尘能刺激呼吸道和湿器官。和水混合后为强碱性。 |
| --- | --- | --- |
| 剧烈毒性 | : | 未发现 |

- 生态信息

| 处理信息 (持久性和降解性) | : |  |
| --- | --- | --- |
| 生物降解 | : | 困难 |
| 在环境中的性能 | : | 和水混合后为强碱性。 |
| 对生态的有害作用 | : | 不会对水生物产生有害的作用。 不会损坏污水处理和净水设备。 |
| 进一步的生态信息 | : | 按正常的方式、并遵守当地的规定进行处理，不会引起环保方面的问题。不要埋入土壤。 |

- 废弃物处置

材料:

推荐:根据当地条例，硬化后可按建筑垃圾进行处理。化学反絮凝后，可作为生活垃圾。遵守当地规定。

被污染的的包装:

推荐: 可完全将包装丢弃 (包装中无残留产品，并仔细刮洗)。包装可以回收或再利用。遵守当地/国家的规定。

- 运输信息

| 陆上运输ADR/RID 和 GGVS/GGVE | : | -- |
| --- | --- | --- |
| GGVS/GGVE | : | 无有害物质 |
| ADR/RID | : | 无有害物质 |
| 内河航行ADN/ADNR | : | -- |
| 海运IMDG/GGVsea | : | -- |
| IMDG/GGVsea-class | : | 无有害物质 |
| 空运ICAO-TI 和 IATA-DGR |  | -- |
| ICAO/IATA-class |  | 无有害物质 |

- 法规信息

| 遵守EEC 指令 | : | EEC/R:-- EEC/S:-- |
| --- | --- | --- |
| 国家规定 |  | 遵守国家和当地关于工作现场、污染物控制，环境保护和废物控制方面的条款。 |

- 其他信息

上面所描述的关于产品安全的信息是基于我们当前的知识 。这并不代表对法定担保条例所描述的产品性能进行担保。可以在各自的产品说明书中找到各自产品的性能。