永久性弹性面层VERNIPLAST-ROOF屋面弹性防水剂

质量

- VERNIPLAST®-ROOF可作为很好的防水层。

- VERNIPLAST®-ROOF可作为完美的横跨裂缝和墙接缝的强韧弹性油膜。

- VERNIPLAST®-ROOF具有耐候性，对温度有较大的抵抗能力，而且抗老化能力强。

- VERNIPLAST®-ROOF可上人且不粘，表面没有污渍、

- VERNIPLAST®-ROOF很容易施工，且不需要有施工经验。

- 不需要有特殊的底涂层，VERNIPLAST®-ROOF就可以施工。VERNIPLAST®-ROOF薄层可作为底层。一产品满足所有层及所有类型的应用。

- 由于它的特殊组分和它的简单性，VERNIPLAST®-ROOF允许快速施工，这样可以节省劳动力。

| 用法 | 用量 | 包装 |
| --- | --- | --- |
| 基层：用10-20%的谁稀释 面层：不稀释 | 0.7-1.7L/m2 通过试验来确定用量 | 4.7L |
| 颜色 | 操作时间 | 应用温度 |
| 黑、灰、红、绿 | 24小时，干燥的气候 | +10-+30℃ |

使用说明

1.基层：

VERNIPLAST®-ROOF可用于任何的基层，包括沥青、屋瓦、混凝土、镀锌、镀铝、砖等。

2.施工

总是在干净、坚实的基面上施工，这样意味着必须采用刷子、钢刷（在金属或混凝土上）、研磨机、切割机、水等将基面上苔藓、泥浆、松散物质等除去。用水管冲洗基面，并晾干它。VERNIPLAST®-ROOF最多用10~20%的水稀释后作底层。让它干燥，进行1~2层VERNIPLAST®-ROOF的厚面层施工。工作面周边的竖墙须做25cm高的VERNIPLAST®-ROOF，这是很重要的。对角部、入口、管道连接处等特别留意也很是重要的，建议在这些地方再额外做一层厚厚的VERNIPLAST®-ROOF。

3.操作温度：

最低为+10℃。

4.干燥时间：

在干燥气候条件下，大约24小时。当空气潮湿，干燥时间就变得相当长。在寒冷的天气（低于+10℃）、雾天、雨天，以及酷热和强风天气避免使用VERNIPLAST-ROOF。

5.清洗：

使用后立即用水清洗工具。硬化之前的VERNIPLAST®-ROOF很容易用水清洗干净。

备注：

在施工前，沥青屋面的水泡须切开，然后用VERNIPLAST®-ROOF进行封闭，再用VERNIPLAST®-ROOF涂上一层。VERNIPLAST®-ROOF可采用刷子刷、滚筒滚或喷枪的方法施工。当在VERNIPLAST®-ROOF膜中产生小坑，另外要加一层VERNIPLAST®-ROOF。

特殊应用：

裂缝和接缝的修复可采用如下方法：将裂缝和接缝的周边弄干净。对于宽缝，用弹性的填缝剂填充。接着在接缝处粘一条粘合带。然后再整个接缝处横跨接缝厚厚地做一道VERNIPLAST®-ROOF，并向粘合带两边分别至少扩展3cm。该方法仅用于不稳定的接缝和裂缝。

VERNIPLAST®-ROOF可用于密封燃油贮油罐的墙和地板。采用传统的材料，比如石头和混凝土，不能密封燃油，而像海绵一样吸收它们。为了避免使用传统材料做成的贮油罐燃油泄漏，可以使用VERNIPLAST®-ROOF层。